## Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 14.05.1984 N 221

# Об утверждении и введении в действие Типовых инструкций по охране труда

Документы СССР

Текст документа по состоянию на июль 2011 года

Приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 1984 г. согласованные с ЦК профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Типовые инструкции по охране труда для машинистов водопроводных и канализационных насосных станций, операторов хлораторной установки, слесарей аварийно-восстановительных работ канализационных сетей.

2. Руководителям предприятий водопроводно-канализационного хозяйства применительно к местным условиям, на основе утвержденных Типовых инструкций, разработать инструкции по охране труда для рабочих вышеуказанных профессий.

3. Главному вычислительному центру (т. Фурсику) издать в III кв. с.г. указанные Инструкции тиражом 350 экземпляров.

4. Тресту "Росводоканалналадка" разослать Типовые инструкции по разнарядке Главводоканала.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Главводоканал (т. Елфимова).

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

1.  Наличие правил внутреннего распорядка, согласованных с врачом бассейна и санэпидемстанцией.

2.  Наличие и ведение документации:

3.  Журнала учета промывки фильтров;

4.  Паспортов на техническое оборудование хлораторной;

5.  Паспортов на вентиляционные установки;

6.  Журнала инструктажа по технике безопасности;

7.  Инструкции по охране труда дал хлораторщика;

8.  Инструкции по охране труда для вентиляционщика;

9.  Инструкции по охране труда для вахтера;

10.Инструкции по охране труда для уборщика служебных помещений;

11.Правил для посетителей бассейна;

12.Журнала о приеме и сдаче смен хлораторщиками с записями о неисправности оборудования;

13.Схема трубопроводов (в аксонометрии) с указанием оборудования и измерительных приборов;

14.Журнала проверки знаний хлораторщиков;

15.Графика работы персонала.

16.Утверждение инструкций директором и профкомом школы.

17.Соответствие бассейна проекту. Акт о вводе бассейна в эксплуатацию (обязательно участие техинспектора и СЭС).

18.Назначение ответственного лица за эксплуатацию бассейна, его обучение, аттестация.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Хлораторная бассейна (должна размещаться только на самом нижнем этаже в изолированном помещении):

- Соответствие проекту;

- Отсутствие сообщения с бассейном;

- Наличие тамбура, отделенного герметичной дверью с застекленным смотровым окном;

- Кнопки включения освещения и вентиялции хлораторной должны быть вынесены из помещения хлораторной в смежную комнату;

- Обеспечение хранения спецодежды и средств индивидуальной защиты хлораторщика вне помещения хлораторной (в тамбуре);

- Наличие надписи о запрещении вхола посторонним лицам и выполнение этого требования;

- Нанесение на входной двери вывески о включении вентиляции перед входом людей (не менее, чем за 15 мин).

- Требования к персоналу и режиму его работы:

- Наличие графика работы хлораторщиков;

- Предоставление льгот и преимуществ (наличие согласованных с профкомом и утвержденных директором школы перечней на сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, выдачу молока, мыла);

- Прохождение медицинских осмотров.

- Защитные средства для хлораторщика (изолирующие противогазы индивидуально для каждого работника).

- Наличие резервного дозатора.

| (название учреждения, организации) УТВЕРЖДАЮ (ФИО, подпись) "___" ______________ 201_ г. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА I. Общие положения Медицинская сестра плавательного бассейна принимается на работу и увольняется с работы директором школы по представлению заместителя директора школы по административно-хозяйственной работе из числа лиц старше 18 лет, имеющих высшее или среднее медицинское образование и опыт работы по специальности не менее 5 лет. Медицинская сестра плавательного бассейна подчиняется непосредственно заместителю директора школы по административно-хозяйственной работе. В своей работе медицинская сестра плавательного бассейна руководствуется санитарными правилами и нормами, правилами и нормами охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты, а также Коллективным договором, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка школы и настоящей Инструкцией. _________________________________________________________________. _________________________________________________________________. II. Должностные обязанности Оказывает первую помощь при травмах и несчастных случаях, при необходимости вызывает "скорую помощь". Ежедневно проводит медицинский внешний (телесный) осмотр всех занимающихся в бассейне. Проверяет наличие обследований на гельминты и осмотра участкового педиатра 1 раз в год. Ежедневно следит за поддержанием надлежащего санитарно-гигиенического состояния в помещениях бассейна. Ежедневно определяет наличие остаточного хлора в воде бассейна, следит за органометрическими показателями воды в бассейне (цвет, запах, мутность). Ежедневно следит за поддержанием установленных норм температуры воды в ваннах и воздуха в помещениях бассейна, раздевалок, душевых. Систематически измеряет температуру воды и воздуха в бассейне. Ежедневно проводит дезинфекцию воды в бассейне. При необходимости сдает пробы воды на санитарно-эпидемиологическую станцию или вызывает представителя этой станции в бассейн. Два раза в год проходит бесплатный обязательный медицинский осмотр с проставлением допуска к работе. Строго соблюдает трудовую дисциплину, правила по технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности, Коллективный договор, Устав, Правила внутреннего трудового распорядка школы требования данной Инструкции, приказы и распоряжения администрации школы. Наблюдает за порядком, тактично пресекает нарушения порядка со стороны обучающихся и в случае их не подчинения сообщает об этом администрации _________________________________________________________________. _________________________________________________________________. III. Права Медицинская сестра плавательного бассейна имеет право: Не допускать в бассейн посетителей не прошедших медицинский осмотр. Не допускать в бассейн, раздевалки, душевые, спортивный зал учащихся без сопровождения преподавателя или инструктора по плаванию. Получать сведения и информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей. Требовать от руководства оказания помощи и содействия для выполнения своих должностных обязанностей. _________________________________________________________________. _________________________________________________________________. IV. Ответственность Медицинская сестра плавательного бассейна нeceт ответственность за: Неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных приказов и распоряжений администрации школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, медицинская сестра плавательного бассейна несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. Виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. Сохранность школьного имущества. _________________________________________________________________. _________________________________________________________________. СОГЛАСОВАНО: Руководитель структурного подразделения: ________ (подпись) ______________________ (ФИО) "____" ____________ ____г. Начальник юридического отдела: ________ (подпись) ______________________ (ФИО) "____" ____________ ____г. С инструкцией ознакомлен: ________ (подпись) ______________________ (ФИО) "____" ____________ ____г. |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ Заместитель руководителя Департамента образования города Москвы ________________ Ю.П. Пузырь «____» _______________ 2003 г. Правила и меры безопасности при организации и проведении занятий, тренировок и других мероприятий в плавательных бассейнах со всеми категориями населения Общие положения Настоящие правила и меры безопасности разработаны на основании требований Приказа Госкомспорта СССР № 639 от 01.12.87 г., инструкции по охране труда при проведении занятий по плаванию ИОТ 020-98 и приказа руководителя Департамента образования города Москвы № 904 от 20.11.02 г. для обеспечения эффективной работы плавательных бассейнов, по снижению уровня травматизма и числа несчастных случаев на воде и распространяется на все бассейны независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. В случае необходимости администрация каждого плавательного бассейна может дополнить настоящие Правила и меры безопасности с учетом особенностей конкретного спортивного сооружения и решаемых бассейном задач. Правила и меры безопасности доводятся до всех сотрудников и посетителей плавательных бассейнов, а текст вывешивается в помещениях бассейна. Организация занятий, тренировок и других мероприятий на воде. Вся учебно-тренировочная, спортивная и оздоровительная работа в плавательном бассейне организуется и проводится на основании учебных программ, утвержденных спортивным Комитетом, Департаментом образования города Москвы и расписаний занятий, утвержденных директорами плавательных бассейнов. В расписании занятий указывается: время, место занятий, контингент занимающихся, школа, класс, группа, вид занятий , фамилия тренера-преподавателя (инструктора), проводящего занятия. Замена тренеров-преподавателей (инструкторов) допускается с разрешения директора, заведующего учебной частью, а в их отсутствии дежурного администратора с записью в журнале дежурного администратора, о причинах замены. Форма расписания и его место определяется руководством бассейна. Администрация плавательного бассейна совместно с медицинским персоналом перед началом нового учебного года организует и проводит практические занятия по «Правилам и мерам безопасности при организации и проведении занятий, тренировок и других мероприятий в плавательном бассейне» и прием зачетов по знанию «Правил и мер безопасности, навыкам спасения на воде и оказание первой медицинской помощи пострадавшим». К занятиям и зачету привлекается весь персонал плавательного бассейна и арендующих организаций. Результаты занятий и сдачи зачетов фиксируются в специальном журнале и скрепляются личной подписью проводящих занятия, прием зачета и обучаемых. Лица, не сдавшие зачеты по Правилам и мерам безопасности, администрацией бассейна к проведению занятий не допускаются, что должно быть зафиксировано в журнале. Для проведения практических занятий (тренировок и иных мероприятий на воде) в качестве тренера-преподавателя (инструктора) допускаются лица, имеющие среднее или высшее специальное физкультурное образование, студенты старших курсов высших и средних специальных физкультурных образовательных учреждений и лица, закончившие специальные курсы, а также спортсмены, имеющие квалификацию не ниже первого разряда по плаванию или соответствующим видам водного спорта, имеющие педагогические навыки, знающие методику обучения плаванию и получившие направление отделов плавания, соответствующих комитетов (города, административного округа) по физической культуре и спорту. Для проведения практических занятий на воде с детьми дошкольного и школьного возраста необходимо иметь допуск департамента образования города Москвы. К занятиям в группах по спортивному, прикладному подводному синхронному, оздоровительному плаванию, водному поло, прыжкам в воду и т.п. допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование и представившие справку медицинского учреждения, разрешающую данному лицу заниматься конкретным видом водного спорта или участвовать в соревнованиях. Контроль и учет справок ведет медицинский работник плавательного бассейна. Форма справки и ее оформление определены Департаментом здравоохранения (Приказ № 65 от 06.02.96 г., приложение 1, 2) К занятиям (тренировкам и соревнованиям) допускаются лица, способные проплыть без остановки 25 м любым способом. Лица, не умеющие плавать (не способные проплыть 25 м) должны пройти курс начального обучения и выполнить установленный норматив. Данное требование доводиться до сведения желающих заниматься водными видами спорта (деятельности) при зачислении в группу или приобретении абонемента. Максимальный возрастной ценз для желающих заниматься в группах физкультурно-оздоровительного плавания – 70 лет. Лица старше 70 лет допускаются к занятиям по направлению врача. В группах спортивного, прикладного, подводного, синхронного оздоровительного плавания и т.д. разрешается заниматься детям школьного возраста. Дети дошкольного возраста занимаются в ваннах, оборудованных для обучения плаванию глубиной от 50 см и более, при наличии инвентаря, обеспечивающего безопасность. Комплектование групп проводится на первых занятиях и осуществляется с учетом возраста, состояния здоровья и степени плавательной подготовленности занимающихся. Минимальный возраст для желающих заниматься: обучение плаванию – с 2-х лет; синхронное, прикладное, подводное плавание и прыжки в воду - 6-7 лет; водное поло – с 10 лет; оздоровительное плавание – по рекомендации врача. Количество обучаемых в группе не должно превышать 12-15 человек на одного тренера-преподавателя (инструктора). Требования, предъявляемые к содержанию плавательных ванн: дно ванны должно просматриваться во всех частях бассейна; на донных всасывающих трубопроводах должно быть установлена и закреплена защитная сетка (колпак); элементы поплавков и системы крепления разделительных волногасящих дорожек и иное оборудование ванны плавательных бассейнов не должны иметь острых граней; облицовочная плитка не должна иметь сколов; система освещения и электрообеспечения должна исключать любую возможность поражения людей электрическим током; по периметру ванны укладывается покрытие, исключающее скольжение и падение людей, находящихся на бортике ванны (как в сухом виде, так и в случае попадания на покрытие воды); места проведения занятий, тренировок, соревнований и других мероприятий на воде должны быть обеспечены исправным и комплектным спасательным инвентарем (приложение 3); занятия, тренировки, соревнования и другие мероприятия на воде проводятся в строго отведенных местах, предназначенных и оборудованных для данного вида водного спорта. Медицинский работник плавательного бассейна подчиняется директору бассейна и его заместителю. Участвует в планировании учебно-тренировочного процесса, в проведении лечебно-оздоровительных мероприятий, организует профилактические мероприятия по предупреждению травматизма, оказывает медицинскую помощь пострадавшим во всех необходимых случаях, контролирует проведение лечебного и спортивного массажа, санитарно-просветительную работу с занимающимися в группах спортивного, прикладного и оздоровительного плавания и т.д. Ведет установленную медицинскую документацию. В плавательном бассейне должен быть оборудован и укомплектован медицинский кабинет (комната, пост), расположенный в непосредственной близости от каждой ванны бассейна, в котором должны быть средства оказания медицинской помощи пострадавшим. Кабинет находится в ведении медицинского работника плавательного бассейна, а в его отсутствии старшего тренера или инструктора. Доступ к средствам оказания помощи должен обеспечивать максимально быстрое их применение в случае необходимости. Каждый медицинский кабинет (комната, пост) должен иметь средства связи с руководством плавательного бассейна и учреждениями скорой медицинской помощи и травмопунктами. Контроль за состоянием здоровья и физическим развитием занимающихся осуществляется работниками физкультурных диспансеров, врачами спортивных школ (клубов) и учреждений Министерства здравоохранения. В ходе занятий контроль за состоянием здоровья осуществляется тренером (инструктором), проводящем занятие, тренировку, соревнования. За поломку и порчу инвентаря, оборудования, мебели и т.п. ответственность несут лица, причинившие ущерб, а также лица, организующие и проводящие занятия или арендующие бассейн. Администрация плавательного бассейна, сотрудники соответствующих спортивных комитетов и органов образования обязаны следить за строгим соблюдением правил и мер безопасности при организации, проведении занятий и других мероприятий в плавательных бассейнах. Все лица, допустившие нарушение правил проведения занятий и мер безопасности решением администрации плавательного бассейна к занятиям не допускаются. Лица, отстраненные от занятий, тренировок и других мероприятий на воде удаляются из плавательного бассейна администрацией или сотрудниками охраны. Стоимость абонемента не компенсируется. Данные правила в равной степени распространяются на весь персонал и посетителей плавательных бассейнов, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности и доводятся до всех лиц в объеме, их касающегося под роспись в книге инструктажа. Дежурный тренер-преподаватель (инструктор) подчиняется директору плавательного бассейна и его заместителю. Он обязан: Иметь опрятный внешний вид; Находиться на бортике ванны плавательного бассейна; Следить за соблюдением правил поведения и мер безопасности всеми занимающимся и сотрудниками бассейна. О всех нарушениях докладывать администрации плавательного бассейна, о несчастных случаях сообщать немедленно. Осуществлять проверки состояния плавательного бассейна, спортивного и спасательного оборудования, о всех выявленных недостатках в работе плавательного бассейна и технического состояния оборудования делать запись в книге дежурного, хранящейся в регистратуре. В начале дежурства принять у охраны помещения и оборудование бассейна и по окончании дежурства сдать их охране бассейна по описи. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим, пользоваться средствами спасания на воде и аквалангом. Знать Правила и меры безопасности при организации и проведении занятий, тренировок и других мероприятий в плавательном бассейне со всеми категориями населения. В случаях халатного исполнения своих обязанностей дежурный тренер-преподаватель (инструктор) решением директора бассейна отстраняется от исполнения своих обязанностей. О чем делается запись в книге дежурного. Тренер-преподаватель (инструктор) работающий в плавательном бассейне подчиняется администрации и дежурному инструктору. Он обязан: Иметь опрятный внешний вид; Не допускать к занятиям лиц, не прошедших медицинское освидетельствование, иметь информацию о состоянии здоровья каждого своего обучаемого (приложение 3, 4); На первом практическом занятии довести до сведения всех занимающихся лиц Правила поведения и меры безопасности на занятиях в плавательном бассейне (под роспись в журнале учета занятий); инструктаж проводить в период обучения, по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие; Осуществлять постоянный контроль за выполнением Правил проведения и мер безопасности на занятиях в плавательном бассейне всеми занимающимся. Назначать из числа занимающихся ответственных за поведение в группах, в раздевалках и душевых комнатах. Привлекать занимающихся к подготовке оборудования, используемого на занятиях. Входить в помещение ванны плавательного бассейна первым и уходить только после того, как все занимающиеся закрепленной за ним группы покинут помещение ванны. Постоянно знать число занимающихся в бассейне, закрыть на крючок дверь, соединяющую ванну бассейна с душевой. При проверке плавательной подготовленности обучающихся сопровождать их вдоль бортика ванны плавательного бассейна. Проверку проводить только по крайним дорожкам, по одному обучаемому. Обучению нырянию на задержке дыхания проводится после гипервентиляции легких в парах: один обучаемый ныряет, второй страхует, находясь не далее 2 м от ныряющего на поверхности воды. Ныряние без гипервентиляции легких запрещено. Знать о состоянии здоровья каждого обучаемого (Приложение 2). В случае какой-либо аварии или наличие условий, мешающих проведению занятий или угрожающих здоровью и жизни занимающихся, прекратить занятие, вывести людей из воды и удалить их из опасной зоны бассейна. Любые неадекватные действия занимающихся понимать как сигнал о помощи. Перед началом каждого занятия осматривать спортивное и спасательное оборудование и инвентарь. При обнаружении неисправности или при его отсутствии ставить в известность дежурного инструктора плавательного бассейна и до ликвидации недостатков занятия не проводить. Стартовому прыжку обучать при глубине не менее 1,8 м под стартовой тумбочкой. По окончании занятий проверить всех занимающихся по списку. Иметь при себе план проведения данного занятия. Уметь пользоваться средствами спасания. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим. Тренеру-преподавателю (инструктору) запрещается допускать к занятиям, тренировкам, соревнованиям и другим мероприятиям на воде лиц с видимыми признаками недомогания, в сильно возбужденном (подавленном) состоянии, в состоянии алкогольного, посталкогольного, наркотического и иного опьянения, лиц, не прошедших инструктаж по Правилам поведения, мерам безопасности, нарушающих правила поведения и меры безопасности, посторонних лиц; покидать место занятий и отвлекаться от занятий, тренировок и т.д. (Приложение 5). Занимающийся, посетитель подчиняется тренеру-преподавателю, проводящему занятие и дежурному инструктору. Он обязан: Прибыть в плавательный бассейн, за 15 минут до начала занятий, указанного в расписании. Перед выходом в душевую комнату воспользоваться туалетом (в случае необходимости). Перед выходом в помещение ванны бассейна вымыться под теплым душем без плавательного костюма. Тщательно промыть тело с мылом и мочалкой (губкой). Брызгаться водой или разливать воду в душевой и раздевалке запрещено. Иметь аккуратно подстриженные ногти. Входить в помещение ванны бассейна только в присутствии своего тренера-преподавателя (инструктора) по его распоряжению. Плавать только по своим дорожкам, соблюдая дистанцию 3-4 м, по правой стороне по кругу (против часовой стрелки), обгонять впереди плывущего запрещено. Запрещается нырять, прыгать с бортика стартовых тумб и т.п.; затевать различные игры, особенно с подныриванием и потоплением друг друга. Громко кричать, смеяться, подавать ложные сигналы о помощи, висеть на разграничительных волногасящих дорожках. Находиться в воде в плавательной шапочке. Запрещается проносить в помещения плавательного бассейна посторонние предметы, жевательную резинку, стеклянную посуду, грязную обувь и одежду и т.п. В ходе занятий на воде сплевывать только в переливной желоб. Категорически запрещается отправление естественных надобностей в ванну бассейна. Виновные удаляются из воды и впредь в бассейн не допускаются. Запрещается проносить в ванну ценные вещи (часы, браслеты, кольца, украшения и т.п.). За несданные вещи, документы и ценности администрация ответственности не несет. Запрещается : прибывать на занятия в нетрезвом состоянии, грубить работникам бассейна и посетителям. продолжать занятие в воде при появлении признаков недомогания, переохлаждения и в других случаях. Когда занимающийся не уверен в целесообразности продолжения занятий, он обязан сообщать тренеру-преподавателю (инструктору) информацию о состоянии своего здоровья и самочувствия. пребывать на занятия после обильного приема пищи (последний прием пищи не менее 1-1,5 часов), после большой физической нагрузки и натощак. При утере абонемента дубликат не выдается. Передача абонемента другим лицам запрещена. Пропуск занятий без уважительной причины не компенсируется. Категорически запрещается бегать, толкаться, затевать какие-либо игры, борьбу в помещениях плавательного бассейна и на лестницах. Во время занятия наблюдать за окружающими и не терять из виду тренера-преподавателя, проводящего занятие, о всех нарушениях правил проведения занятий и мер безопасности сообщать тренеру немедленно. Беспрекословно выполнять распоряжения тренера-преподавателя. При судорогах не теряться, держаться на воде и позвать на помощь. Не разбрасывать по бассейну спортивный специальный инвентарь и личные вещи. Хранить их в строго отведенном месте. При посещении бассейна иметь: пакет для сменной обуви, (тапочки для бассейна), пакет для мыла, мыльницы, мочалки (губки), полотенца, шапочки для плавания, плавательного костюма (плавки или купальник). Все плавательные принадлежности должны быть чистыми, в исправном состоянии и доставляться в бассейн в отдельном пакете. Надевать плавательный костюм разрешается только перед выходом из душа (Приложение 5). Приложение 1 (бланк, справка) штамп ЛПУ ВРАЧЕБНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ Выдано гр. _______________________________________________ Ф.И.О. Врачом __________________________________________________ (специальность врача) _________________________________________________________ (наименование ЛПУ) в том, что по результатам методического освидетельствования, проведенного _________________________________________________________________ (дата) отсутствует (имеются) противопоказания * для ______________________________________________________________ _________________________________________________________________ (указать вид деятельности) Место печати Врач ________________________________________ (Ф.И.О. полностью, личная подпись) * Примечание: при наличии противопоказаний делается краткая запись «по причине заболевания» Приложение 2 «Утверждаю» Директор бассейна __________________ «___» _________200__г. Памятка для посещающих плавательный бассейн __________________ Общеобразовательным школам предоставляется вода в бассейне с целью проведения учебных занятий, спортивно-массовых мероприятий, оздоровительного плавания. При посещении плавательного бассейна учащиеся должны при себе иметь: Медицинскую справку, разрешающую посещать плавательный бассейн, заверенную врачом с треугольной печатью поликлиники и печатью врача. Если подготовлена общая заявка, то она делается по следующей форме: Штамп поликлиники Заявка от _________________________________ на проведение в бассейне _____________________________________________ № п/п Ф.И. Отметка врача 1. 2. 3. 18. Петров Борис Егорова Света Иванова Ира Антонов Егор Допущен, подпись и треугольная печать Допущен, подпись и треугольная печать Не допущен Допущен, подпись и треугольная печать К занятиям по плаванию допущено (количество) человек. Подпись врача, треугольная печать. Фамилия, печать врача. Каждому учащемуся необходимо иметь при себе: мыло, плавательный костюм (плавки, купальник), губку, шапочку, полотенце и сменную обувь. Без присутствия всех вышеперечисленных принадлежностей учащиеся до занятий не допускаются! Лица, назначенные приказами директоров школ или организаторами спортивно-массовых мероприятий, отвечают за поведение занимающихся в помещениях бассейна. (Сменная обувь для сопровождающих – обязательна). Ответственные лица во время занятий находятся на бортике бассейна. Приложение 3 Выписка из Правил ФИНА по плаванию Оборудование и инвентарь плавательного бассейна, необходимый для обеспечения безопасности на занятиях: № п/п Наименование инвентаря Размеры бассейна Место хранения и расположения 25 м х 14 м 25 м х 11 м 25 м х 8 м 50 м х 21 м 50 м х 25 м 1 Спасательные круги (пробковые) 4 шт 6 шт У бортика ванны 2 Шесты (3 м) 1 шт 4 шт У бортика ванны 3 Кислородные подушки 2 шт 2 шт В мед. кабинете 4 Акваланг 1 шт 1 шт По решению администрации 5 Ласты, маска, трубка 1 к-т 1 к-т 6 Фонарь 1 шт. 1 шт. Приложение 4 Медицинская карта (опросник) Предупреждаем вас об определенном риске, возникающем во время пребывания человека в воде на занятиях по плаванию (водным видам спорта) и о необходимости соблюдать меры безопасности во время пребывания в плавательном бассейне. Тренер-преподаватель (инструктор) ________________________ (Ф.И.О.) Посетитель (родители) ____________________________________ (Ф.И.О.) Вы должны заполнить медицинскую карту прежде чем приступить к занятиям, тренировкам и т.п. Если Вам меньше 16 лет, заполните карту с помощью родителей и Вашего тренера-преподавателя. Необходимо отвечать на поставленные ниже вопросы. Положительный ответ не влечет автоматическое отстранение Вас от занятий. В случае положительного ответа на вопрос тренер-преподаватель обязан потребовать особое разрешение врача на Ваше участие в занятиях, тренировках, соревнованиях и иных мероприятиях на воде. Употребляете ли Вы регулярно какие-либо медикаменты (лекарства) __________________________________________ Вы курите ___________________________________________ У Вас повышенное содержание холестерина ______________ Имеется ли врожденные болезни сердца, сердечные приступы или любые болезни сердца ______________________________ Были ли у Вас когда-либо: приступы астмы, сенной лихорадки, аллергии _____________ затруднение дыхания __________________________________ частые простуды, бронхиты, насморки, ангины и т.п. _________ какие-либо заболевания легких или дыхательных путей _______ повреждения грудной клетки _____________________________ головокружения ________________________________________ любые проявления эпилепсии ____________________________ гепатиты _____________________________________________ мигрени или помутнение сознания ________________________ повреждения или заболевания позвоночника _______________ диабет _______________________________________________ повышенное или пониженное артериальное давление_________ любые болезни крови ___________________________________ быстрое утомление _____________________________________ нарушение координации движения _______________________ грыжи любых типов ____________________________________ язва или язвенные болезни _______________________________ заболевание ушей или носа (потеря слуха)___________________ психические и нервные заболевания ________________________ кожные и венерические заболевания _______________________ алкоголизм, наркомания, токсикология и т.п. ________________ состояние беременности _________________________________ дополнительные сведения _______________________________ Сообщенная мной информация верна: ________________________ _________________ (подпись) (дата) Родители или лица, их заменяющие _______________________ _________________ (подпись) (дата) Приложение 5 Извлечение из Уголовного кодекса Российской Федерации Статья 109. Причинение смерти по неосторожности. Пункт 2. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, … наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет. Статья 118. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности. Пункт 2. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей наказывается лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет. Пункт 4. Причинение среднего вреда здоровью, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей наказывается лишением свободы на срок до 1-го года с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет. Статья 125. Оставление в опасности. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасности для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству …. или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни и здоровья состояние, - наказывается штрафом в размере до 100 МРОТ, либо исправительными работами до 1 года, либо арестом до 6 месяцев. Статья 143. Нарушение правил охраны труда. Пункт 1. Нарушение правил техник безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдением этих правил наказывается лишением свободы на срок от 2-х до 5-ти лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет. Статья 237. Скрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Пункт 1. Скрытие или искажение информации .. , совершенные лицом, обязанным обеспечивать население такой информацией, наказывается штрафом от 500 до 1000 МРОТ, либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет. Статья 293. Халатность. Пункт 1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе… Пункт 2. То же деяние. Повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Статья 167. Умышленное уничтожение или повреждение имущества Наказывается штрафом до 100 МРОТ, либо лишением свободы до 5 лет. Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Наказывается штрафом до 200 МРОТ, либо лишением свободы до 2 лет. ________________________________________________________________________________________________________ |  |  |