Инструкция

по охране труда

для слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции

1. Общие требования безопасности

1.1.  К  самостоятельной работе по ремонту и обслуживанию систем  вентиляции допускаются:

1.1.1. лица мужского и женского пола не моложе 18 лет;

1.1.2. прошедшие специальное обучение;

1.1.3. прошедшие  медицинское  освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья работе;

1.1.4. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

1.2.  Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции обязан:

1.2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

1.2.2. не курить, не распивать спиртные напитки на рабочем месте;

1.2.3. выполнять только порученную работу;

1.2.4. изучать и совершенствовать методы безопасной работы;

1.2.5. работать в спецодежде с применением  средств  индивидуальной защиты в соотвествии с установленными нормами;

1.2.6. уметь   оказывать  первую  доврачебную  помощь  пострадавшему   при  несчастных случаях.  Знать,  где  находится  аптечка с набором медикаментов, и при необходимости  обеспечить  доставку  (сопровождение)  пострадавшего  в  лечебное Учреждение.

1.2.7  соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

1.2.8.  не принимать пищу на рабочем месте.

1.3.     Во время работы на слесаря по  ремонту и обслуживанию систем вентиляции могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

1.3.1.  движущиеся  и  вращающиеся части  производственного  оборудования  и подъемно транспортных средств;

1.3.2.   острые кромки, заусенцы  и шероховатости поверхностей изготавливаемых воздуховодов и фасонных частей;

1.3 3.  работа на высоте;

1.3.4.  повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;

1.3.5.  повышенная запыленность воздуха.

1.4.     Для защиты от воздействия вредных производственных факторов  слесарю бесплатно выдается следующая спецодежда:

- костюм х/б или из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий                                                         1

- рукавицы комбинированные или                                                                       6 пар

- перчатки с полимерным покрытием                                                                  6 пар

- ботинки кожаные                                                                                                 1 пара

При выполнении работ на мокрых участках дополнительно:

- сапоги резиновые                                                                                                  1 пара

При выполнении работ на открытом воздухе зимой:

- куртка на утепляющей подкладке                                                                    1на30 мес.

1.5.    Работник несет персональную  ответственность  за  нарушение  требований инструкции в соответствии с законодательством РФ.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Привести  в порядок спецодежду. Рукава одежды застегнуть у кисти  рук, волос убрать под головной убор, заправить свисающие концы одежды.

2.2  Внимательно осмотреть рабочее место, убрать вокруг все лишние предметы.

2.3. Убедиться  в   наличии   ограждающих  устройств  движущихся  частей  и механизмов.

2.4. Убедиться  в наличии и исправности  заземления,  отсутствии  оголенных проводов.

2.5. Проверить исправность рабочего инструмента.

2.6. Во избежание  травмирования  не  работать  в  местах  с  недостаточным освещением.

3. Требования безопасности во время работы

3.1.    При ремонте вентоборудования должны выполняться следующие требования:

3.1.1.  при  отключении электродвигателя и остановке вентилятора на пусковом устройстве  вывешивается   табличка   "Не   включать  -  работают  люди",  а  на воздуховодах - "Вентилятор в ремонте";

3.1.2. запрещается производить работы до полной остановки вентилятора;

3.1.3.  отключение  и  подключение  электродвигателя   производится   только дежурным электриком;

3.1.4.  механизмы  с  движущимися и вращающимися частями, находящиеся вблизи места  проведения  ремонта вентустановки,  должны  быть  надежно  ограждены  или отключены;

3.1.5. при ремонте используются только исправные инструменты, приспособления и      средства индивидуальной защиты.

3.2.     При производстве  ремонтных  работ  во  взрывоопасных зонах действующих цехов  сварочные  и другие работы, связанные с применением  открытого  огня  или искрообразованием,   производятся   в   соответствии   с   "Правилами   пожарной безопасности.

3.3.    При ремонте и обслуживании взрывозащищенных вентиляторов, конструктивно связанных  с  оборудованием  или  встроенных  в  технологические  схемы, а также оборудования   вентсистем,   размещенных  во  взрывоопасных  помещениях,  должны применяться инструменты и приспособления,  исключающие искрообразование, а также переносные  светильники  с  напряжением  не  выше   12   В  во  взрывозащищенном исполнении.

3.4.     Ремонт систем вентиляции, обслуживающих помещения производств категорий А  и  Б,  может  производиться  только  после  их очистки до безопасных  уровней концентрации взрывопожароопасных веществ внутри вентиляционного оборудования и в зоне выполнения работ и подтверждения результатами анализов.

3.5.     На двери вентиляционной камеры должны быть нанесены надписи:

3.5.1.  наименование помещения;

3.5.2. условных обозначений, размещенных в камере вентиляционных агрегатов;

3.5.3. категории помещения по пожарной опасности и класс зон по ПУЭ.

3.6.     Двери вентиляционных камер должны плотно  закрываться  и  запираться на замок.   Помещения  вентиляционных  камер,  площадки  установки  вентиляционного оборудования,  вентиляционные  каналы  не  допускается загромождать посторонними предметами.

3.7.     Площадки,  расположенные выше уровня  пола,  на  которых  смонтировано вентиляционное оборудование и стационарные лестницы к ним, должны быть ограждены в соответствии с требованиями стандартов безопасности труда.

3.8.     Вентиляционные    камеры,   площадки   и   другие   места   установки вентиляционного оборудования должны иметь электрическое освещение.

3.9.     Регулирующие  приспособления   (шиберы,   дроссель-клапаны,  заслонки, регулирующие  органы воздухораспределителей и др.) должны  легко  открываться  и закрываться, а также надежно фиксироваться в заданном положении.

3.10.   Всасывающие  отверстия вентиляторов, не присоединенные к воздуховодам, должны быть защищены металлическими сетками,

3.11.   Подъемные зонты и т.п. вентиляционные устройства вентустановок местных отсосов должны быть снабжены  приспособлениями  для  их  закрепления  в открытом рабочем положении.

3.12.   Приводные  ремни, соединительные муфты и другие вращающиеся детали  и части оборудования должны  иметь  сплошное  или сетчатое ограждение, исключающее

возможность случайного касания их.

3.13.  Запрещается  снимать и надевать приводные  ремни  при  вращении  вала электродвигателя.

3.14.  Резервные  и редко  используемые  вентиляторы,  в  т.ч.  аварийной  и противодымной вентиляции  необходимо  не  реже  1  раза  в  месяц кратковременно включать  в  работу  для  проверки  работоспособности и предотвращения  коррозии подшипников.

3.15.  При  возникновении  в  производственном   помещении   пожара  системы вентиляции,  обслуживающие это помещение, должны быть отключены, за  исключением подпора воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б.

3.16.   Вентоборудование и воздуховоды должны быть заземлены.

3.17.   Работы  внутри воздуховодов, аппаратов, входящих в состав газоочистных и  пылеулавливающих   установок,   а   также   их   внутренний   осмотр   должны организовываться в соответствии с требованиями по проведению газоопасных работ.

3.18.  Взрывозащита  вентиляторов и электродвигателей должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.  Эксплуатация  вентиляторов с нарушением взрывозащиты запрещается.

3.19.  Работающее  вентиляционное  оборудование   должно   быть   немедленно отключено в случае:

3.19.1. повышенной вибрации;

3.19.2. появления ударов, постороннего шума;

3.19.3. появления огня и дыма;

3.19 4. повышения температуры корпуса подшипников выше паспортных данных или выше 70 град. С;

3.19.5. выбивания удаляемого воздуха из вентилятора.

3.20.  Вентиляционные установки, обслуживающие производственные помещения  с возможным выделением из технологического оборудования вредных веществ включаются за 10 - 15 минут  до  начала  работы  оборудования.  Сначала включаются вытяжные установки, а затем приточные. Выключение производится  через  5 - 10 минут после остановки оборудования в обратном порядке.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций,  которые могут привести к аварии или несчастным случаям;

4.1.1. отключить используемое оборудование;

4.1.2. при возникновении пожара или загорания работник обязан:

-  немедленно  сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону  01, указав адрес объекта и что горит, и руководителю объекта;

- принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

- приступить к тушению  пожара  с  помощью  имеющихся  на  объекте первичных средств пожаротушения;

- по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и мерах, принятых по его ликвидации;

-  на  период  тушения  пожара  работник  должен обеспечить охрану  с  целью исключения хищения материальных ценностей.

4.2. Оказать  необходимую  первую  доврачебную   помощь   пострадавшему  на производстве  освободив  его  от  действия  травмирующего  фактора (электротока, механизмов и т д.).

4.3. При получении травмы на производстве немедленно обратиться  в  лечебное учреждение  и  сообщить  о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменении  на  момент  получения  травмы, если это не угрожает окружающим и не приводит к аварии.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Проверить работу вентиляционной системы.

5.2. Тщательно  убрать  рабочее  место  и  сообщить  руководителю работ  о  замеченных недостатках в работе оборудования вентсистемы.