Инструкция №
по охране труда хлораторщика бассейна

- Общие требования безопасности.

1.1. На должность хлораторщика допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие обучение и проверку знаний по охране труда . Хлораторщик должен проходить медицинский осмотр при поступлении на работу и периодически в сроки установленные нормативыми документами Минздравсоцразвития РФ..

1.2.  После приема на работу хлораторщик должен пройти инструктажи по охране труда с росписью в журналах: вводный - при поступлении на работу, первичный - на рабочем месте перед допуском к самостоятельной работе, повторный - не реже одного раза в 6 месяцев, внеплановый - при изменении работ и при нарушениях правил охраны труда, текущий - перед выполнением работ, на которые оформляется наряд-допуск. К самостоятельной работе хлораторщик приступает после прохождения стажировки под руководством опытного работника.

1.3.   Хлораторщик обязан соблюдать требования  инструкции по охране труда,  инструкции по пожарной безопасности и правила внутреннего трудового распорядка;
Хлораторщик обязан немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом несчастном случае, свидетелем или участником которого он был, о признаках заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни.

1.4.   Предметом деятельности хлораторщика является:

-  осуществление подготовки и хлорирование воды в бассейне обеззараживающими средствами и дезинфицирующими веществами,

- профилактическая дезинфекция ванны бассейна после слива воды, а также помещений и инвентаря (водные растворы),

Указанные работы необходимо проводить в соответствии   СанПиН 2.1.2.1188-03    ( Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.)

1.5.  Для осуществления трудовой деятельности хлораторщик должен знать:

-  физико-химические свойства  применяемых обеззараживающих средств и дезинфицирующих веществ ( в частности газообразного хлора, гипохлоритов и т.д),  а также составов средств профилактической дезинфекции (хлорная известь, хлорамин, гипохлорит натрия, хлордезин, борная кислота и др.)

- правила хранения хлора и других обеззараживающих средств и дезинфицирующих веществ, составов для профилактической дезинфекции:

- технологическую схему хлорирования, порядок включения и выключения оборудования, устройство, принцип работы и правила его эксплуатации;

- инструкции по применению и пользованию фильтрующих, изолирующих противогазов и противопожарных средств;

- способы оказания первой помощи при отравлении хлором;

- способы ликвидации аварийных ситуаций, связанных с утечками хлора.

1.6.   В процессе работы на хлораторщика могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- психофизиологические факторы по характеру действия подразделяются на: физические перегрузки и нервно-психические перегрузки;
Кроме того, возможно воздействие физических перегрузок, которые подразделяются на: статические и динамические;

-  нервно-психические перегрузки: умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда;

- при выбросе хлора или других вредных химических веществ в воздух и, как следствие, при возникновении опасности химического заражения возможно воздействие следующих опасных факторов: токсических, раздражающих, сенсибилизирующих, канцерогенных, мутагенных.
Данные факторы влияют на репродуктивную функцию по пути проникновения в организм человека через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки.

- травмирование рук при мытье ванны бассейна

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой, режущими и колющими инструментами.

- освещенность на поверхности стола в зоне размещения оборудования для анализа должна быть 300-500 люкс, допускается установка светильника местного освещения для подсветки рабочего места;

- естественное освещение должно осуществляться через светопроемы, ориентированные на север и северо-восток

- уровень шума не должен превышать 65 дБА.

- электрический ток, в следствии неисправности  электроустановок и защитных средств (дефекты изготовления, монтажа, ремонта оборудования).

1.7.   Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов хлораторщику бесплатно выдаются следующие средства индивидуальной защиты:

Халат х/б или костюм х/б для защиты

от общих производственных загрязнений

и механических воздействий,                                                        1

Белье нательное                                                                      2 комплекта

Фартук прорезиненный с нагрудником                                1

кислотощелочестойкий

Ботинки кожаные на полиуретановой                                  1 пара

подошве или сапоги резиновые

Рукавицы суконные                                                                4 пары

Перчатки резиновые                                                               3 пары

Очки защитные                                                                        до износа

Противогаз                                                                              до износа

1.8.  Хлораторщик должен знать и выполнять требования пожарной безопасности, уметь применять первичные средства пожаротушения (в частности огнетушитель).

1.9. При обнаружении, неисправности оборудования, приспособлений или инструмента хлораторщик должен немедленно сообщить зам. директора по АХЧ.

1.10. При несчастном случае хлораторщик  должен  уметь оказать помощь себе, по возможности, или другому пострадавшему и немедленно сообщить администрации учреждения о произошедшем несчастном случае.

1.11. Хлоратощик должен знать и выполнять правила личной гигиены. Запрещается принимать пищу в не приспособленных для этого местах, в частности в помещениях где приготавливаются растворы, работает оборудование и т.д.. Перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом.

1.12. Запрещается  употребление спиртных напитков, а также приступать к работе в состоянии алкогольного опьянения. Курить  разрешается только в специально отведенных местах;

1.13. За нарушение требований  инструкции по охране труда хлораторщик несет ответственность в соответствии с Законодательством РФ.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Проверить исправность и надеть средства индивидуальной защиты.

2.2. Проверить состояние рабочего места, устранить мешающие факторы.

2.2. Проверить наличие и исправность вентиляции, освещения, средств пожаротушения .

2.3. Проверить исправность оборудования, наличие рабочих растворов.

2.4. Ознакомиться с записями в контрольных журналах.

2.5. Проверить показания лаборанта и произвести подачу рабочих растворов в бассейн.

2.6. При использовании хлора:

- за 10 мин. до входа в расходный склад хлора (помещение хлораторной установки) включить вентиляцию, газоанализатором (индикатором) проверить наличие хлора, войти в помещение с противогазом и ознакомиться с состоянием и режимом работы всего оборудования путем личного осмотра;

- проверить инструмент, защитные и предохранительные средства, ключи от помещений, оперативную документацию;

- ознакомиться со всеми записями и распоряжениями за время предыдущего дежурства;

- проверить исправность  средств связи, исправность аварийного освещения и аварийной вентиляции;

- получить сведения о состоянии и работе установок, о наличии запасов хлора, об оборудовании, за которым необходимо вести тщательное наблюдение для предупреждения аварии или неполадок, об оборудовании, находящемся в ремонте или резерве;

- в случае обнаружения недостатков в работе оборудования, не грозящих аварией, принять меры к их устранению, после чего сделать отметку в сменном журнале;

3. 2. Требования безопасности во время работы.

3.1.  Помещение хим. водоочистки должно располагаться на первом этаже, иметь запасной выход;

3.2.  Помещение подготовки  растворов для хлорирования воды в бассейне обеззараживающими средствами и дезинфицирующим растворами  должно быть оборудовано приточной вытяжной вентиляцией, которая во время работы должна быть постоянно включена.

3.3.  Емкость для приготовления раствора следует плотно закрывать крышкой.

3.4.  Хлораторщик  обязан  применять выданные работодателем средства индивидуальной защиты. Хлораторщик обязан делать в специальном журнале записи показаний рабочих растворов, а также расхода обеззараживающих средств и дезинфицирующих веществ.

3.5.  Запрещается работать на не исправном оборудовании и не исправным инструментами. Хлораторщик обязан устранять неисправности, выявленные в течении рабочего дня. Запрещается покидать рабочее место до устранения неисправности.

3.6.  Хлораторщик перед входом в помещение для заготовки хлорного раствора, в помещение склада бочек с хлором, или в помещение хим. водоочистки обязан включить вентиляцию.

3.7. Запрещается курить в помещении для приготовления растворов.

3.8.  Хлоратощик обязан пользоваться противогазом в следующих случаях:

- при удалении неисправных бочек с хлором из помещения;

- при работе с концентрированными химикатами.

3.9. При большой концентрации хлора в воздухе, хлораторщик должен немедленно принять меры к ее устранению, сообщить своему непосредственному руководителю о возможной чрезвычайной ситуации.

3.10. При ожогах крепкими кислотами (азотной, серной, соляной) пораженная часть тела немедленно тщательно промывается водой, После этого пораженное место промывают 5-% раствором марганцовокислого калия или 10-% раствором питьевой соды. После промывания пораженные участки покрыть марлей, пропитанной смесью растительного масла и известковой воды в равных соотношениях.

- при попадании кислоты или ее паров в глаза или полость рта необходимо промыть или прополоскать 5-% раствором питьевой соды, а при попадании кислоты в дыхательные пути дышать распыленным при помощи пульверизатора 5-% раствором питьевой соды.

- в случае ожога едкими щелочами (каустической содой, негашеной известью) пораженное место следует тщательно промыть водой, затем промыть слабым раствором уксусной кислоты (3-6%) или раствором борной кислоты.

- после промывания пораженное место следует покрыть марлей, пропитанной 5-% раствором уксусной кислоты.

- при попадании едкой щелочи или ее паров в глаза, рот промывание следует производить 2-% раствором борной кислоты.

- при ранении стеклом с одновременным воздействием кислоты или щелочи, прежде всего, необходимо убедиться в том, что в ране нет осколков стекла, а затем быстро промыть рану соответствующим раствором, смазать ее края раствором йода и перевязать рану.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1.  Объявление тревоги - при обнаружении утечки хлора (стелющиеся волны зеленого цвета) объявляется тревога. Следует помнить, что хлор, газ - тяжелее воздуха. Поэтому при аварии он будет скапливаться около пола, в подвалах, различных углублениях.

4.2.  По тревоге хлораторщик надевает противогаз, приступает к устранению причины утечки хлора.

4.3.  В случае неожиданного появления хлорного газа работник, не имеющий противогаз должен задержать или остановить дыхание, воздержаться от кашля и резких движений, закрыть рот и нос платком и осторожно выбраться с зараженного участка здания. Из-за опасности отравления  не следует бежать, так как при движениях стелющийся хлор может быть поднят воздушными потоками.

4.4.  Помощь при отравлении хлором:

- лиц, попавших в атмосферу, насыщенную хлором, немедленно перенести в теплое помещение и принять меры по вызову скорой помощи;

- в случаях легкого отравления промыть глаза, нос, рот пострадавшего 2% раствором питьевой соды;

- расстегнуть воротник, пояс, укрыть одеялом (верхней одеждой), обложить грелками и дать выпить горячего молока (кофе), сменить одежду пострадавшего, пахнущую хлором, и, в случае необходимости, подвергнуть ее дегазации;

- при появлении кашля, одышки, синюшной окраски губ дать пострадавшему кислородную подушку;

- запрещается делать пострадавшему искусственное дыхание, выносить на сквозняк, охлаждать и заставлять двигаться.

4.5  Тревога объявляется также и в случае  пожара в здании. При этом хлораторщик  действует по «Инструкции пожарной безопасности в учреждении»,

4.6.  При поражении электрическим током необходимо немедленно отключить электроприбор от сети, освободить пострадавшего от травмирующего фактора, оказать первую помощь, вызвать врача и сообщить о несчастном случае администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1.  Сделать в журнале запись показаний рабочих растворов, расхода обеззараживающих средств и дезинфицирующих веществ.

5.2. Привести рабочее место в порядок;

5.3. Оформить необходимые записи в журналах контроля неисправностей;

5.4. При всех дефектах, которые хлораторщик не в состоянии исправить своими силами  во время рабочего дня сообщать непосредственному руководителю.

5.5. Снять спецодежду, спецобувь и убрать ее на место хранения;

5.6. Принять душ, тщательно вымыть руки с мылом.