Инструкция №

по охране труда для персонала столовой

при использовании кухонного технологического  электрооборудования

1. Общие требования безопасности

1.  К работе на технологическом оборудовании столовой допускается персонал столовой,  прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования и твердо  усвоивший назначение и общее устройство оборудования, правила эксплуатации оборудования, назначение органов управления, а также Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании и настоящую инструкцию.

2.  Все оборудование имеет необходимые сертификаты и инструкции по эксплуатации заводов изготовителей.

3. Все  электрооборудование столовой смонтировано в соответствие с Правилами устройства электроустановок, в соответствии с требованиями установленными производителями оборудования.

4. Все электрооборудование имеет защитное заземление или зануление в соответствии с требованиями #M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 77Правил устройства электроустановок#S.

5. Механическое оборудование с электроприводом, тепловое оборудование на электрообогреве, холодильное оборудование, ограждающие кожухи пускорегулирующей аппаратуры и т.д. - заземлены.

6. Шины и провода защитного заземления (зануления) должны быть доступны для осмотра и окрашены в черный цвет.

7. Техническое обслуживание технологического оборудования  столовой должны осуществляться специалистами.

8.  При монтаже оборудования установлена коммутационная защитная аппарата, гарантирующая защиту от пожарных факторов: короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, самопроизвольного включения;

9. Вращающиеся валки должны быть закрыты кожухом, а движущиеся рабочие органы - ограждены.

10 Каретки подачи продуктов должны иметь защитные экраны, обеспечивающие безопасность рук и пальцев при приближении их к работающему инструменту.

11. Персоналу столовой запрещается:

-  производить любой ремонт технологического оборудования;

- производить уборку, санитарную обработку технологического оборудования находящегося под напряжением;

- эксплуатировать неисправное, а также не заземленное оборудование;

- вмешиваться в работу оборудования во время его работы.

2. Требования безопасности до начала работы

2.1. До начала работы  персонал обязан:

- одеть санитарную одежду;

- произвести наружный осмотр оборудования, электрических выключателей, проводов заземления, убедиться в исправности узлов и агрегатов;

- произвести пробный пуск оборудования проверяя исправность сигнальных лампочек, блокировочных, сигнальных  и защитных устройств;

- подготовить необходимую оснастку, подготовить сырье;

3. Требования безопасности при работе на технологическом оборудовании.

#G03.1. Электроплита c  жарочным шкафом

При работе на оборудовании персонал обязан выполнять следующие требования:

- плиты для приготовления пищи должны иметь бортовую поверхность и поручни;

- поручни должны быть расположены на расстоянии не менее 0,1 м от бортов плиты;

- настил плиты должен быть ровным и гладким, не допускается к работе плита с деформированным настилом;

- зазор между поверхностью прилегания верхней кромки дверцы жарочного шкафа, плиты и корпусом должен быть не более 3 мм;

- при эксплуатации жарочного шкафа с вкатным стеллажом во избежание ожогов необходимо вкатывать и выкатывать стеллажи с продукцией только с помощью съемной ручки или специальных защитных рукавиц.

- во избежание ожогов необходимо быть осторожным при перемещении посуды, не допускается проливания на горячую поверхность конфорки жира и других жидкостей, необходимо помнить, что температура конфорки около 400°С.

При эксплуатации запрещается:

- производить чистку и устранять неисправности при работе плиты;

- искусственно охлаждать конфорки водой либо другими жидкостями;

- держать включенными на полной мощности незагруженные конфорки и электрошкаф;

- эксплуатация плиты без поддона.

3.2. Кипятильник электрический непрерывного действия типа ЭКГ

При эксплуатации кипятильника необходимо выполнять следующие требования:

- кипятильник должен быть установлен с таким расчетом, чтобы к выключателю был свободный и удобный доступ

- включать кипятильник в работу следует только после проверки наличия воды в водопроводной сети и заполнения питательного бачка;

- автоматика кипятильника должна обеспечивать:

а) световой сигнал о наличии напряжения на ТЭНах (горит лампочка)

б) невозможность включения электронагревателя при отсутствии воды в кипятильном сосуде;

в) отключение электронагревателя при понижении уровня воды в кипятильном сосуде ниже допустимого предела;

г) отключение электронагревателей при наполнении сборника кипятка до верхнего заданного предела и включение их при понижении его уровня до нижнего заданного предела;

- во время работы кипятильника не должно быть парения, выброса кипятка;

Запрещается эксплуатация кипятильника в следующих случаях:

- с неисправной системой автоматики и при наличии течи в местах сварки;

-  с неисправной системой прокладочных и резьбовых соединений трубопроводов и разборного крана;

- с неисправным питательным клапаном, обеспечивающим отключение от водопроводной сети при достижении уровня воды в кипятильнике установленного заводом- изготовителем.

Все работы по техническому обслуживанию и ремонту производить при полном отключении кипятильника от сети и в остывшем состоянии.

3.3. Аппарат пончиковый

При эксплуатации аппарата пончикового необходимо выполнять следующие требования:

- аппарат должен работать на надежном столе или подставке, не допускающем падения или случайного толчка;

- близи аппарата не должно быть источников открытого огня, т.к. разогретый фритюр огнеопасен;

- при работе в помещении следует обязательно использовать вытяжку;

- помещение должно быть оборудовано огнетушителем - разогретый фритюр нельзя тушить водой;

- в целях предотвращения ожогов, не допускается попадания воды (даже капель) в разогретый фритюр;

- на сливном кране работающего аппарата всегда должна быть заглушка от случайного открывания крана;

- необходимо своевременно заменять отработанный фритюр на новый, так как старый фритюр имеет более низкую температуру возгорания.

- выгрузку готовой продукции из автомата для приготовления пончиков во избежание ожогов следует производить при помощи специального инвентаря (щипчиков, вилок, лопаток и др.).

Запрещается:

а) прикасаться к движущимся частям работающего аппарата;

б) разбирать аппарат или снимать отдельные части не отключив от сети;

в) разбирать блок ТЭНов, блок управления (программатор), корпус привода дозатора,  корпус привода крыльчатки;

г)  мыть вышеперечисленные части под струей воды или окунанием;

д) вносить изменения в конструкцию аппарата;

е) включать нагрев без фритюра или когда уровень фритюра находится ниже минимальной отметки на борту ванны;

ж) использовать аппарат для жарки любых других продуктов, кроме пончиков.

3.4. Микроволновая печь

При эксплуатации микроволновой печи необходимо выполнять следующие требования:

- микроволновая печь (СВЧ-печь) должна иметь специальную систему защиты, препятствующую распространению (утечке) электромагнитных волн: плотно прилегающую дверцу, не пропускающую электромагнитные волны, и стекло с защитной сеткой;

- запрещается  использовать микроволновую печь при открытой дверце, т.к. при открытой дверце может возникнуть чрезмерная нагрузка излучения;

- никакие предметы не должны находиться между дверцей и прибором;

- на поверхности дверцы не должно быть загрязнений, так как вследствие этого может произойти излучение, избегайте появления налета;

- запрещается пользоваться микроволновой  печью, если она не исправна;

- дверца микроволновой  печи не должна быть повреждена и должна хорошо закрываться.

- при укладке пищи в камеру микроволновой печи следует соблюдать расстояние порядка 2 см от стенок во избежание искрообразования;

- запрещается помещать в печь: посуду с позолоченным орнаментом, стаканы и посуду из хрусталя, посуду с термостойкостью до 140 °C, обычную кухонную утварь из металла (стальные, алюминиевые кастрюли и т.д.);

- в микроволновой печи нельзя разогревать жиры и растительные масла (во избежание ожогов закипевшим маслом) и варить яйца;

- запрещается нагревать в микроволновой печи плотно закрытые сосуды во избежание разрушения этих сосудов под напором пара;

сосуды с напитками, разогреваемые в микроволновой печи, должны быть без крышек (открыты).

- для закрывания специальных пластиковых мешочков для жарки запрещается пользоваться металлическими зажимами.

Эксплуатация микроволновой печи запрещается если:

а) дверца искривлена, помята;

б) шарниры и винты дверцы сломаны и, соответственно, не правильно укреплены;

в) дефект покрытия дверцы.

3.5.Электрическая мясорубка

Электрическую мясорубку (далее машину) необходимо использовать в целях, для которых она предназначена, в противном случае работник может получить травму, вывести машину из строя.

При эксплуатации запрещается:

- перемещать машину, когда она подключена к электрической сети;

-  тянуть за электрический провод машины для его отключения от розетки;

-  ставить тяжелые предметы на машину или на электрический провод;

-  устанавливать электрический провод на режущие или горячие детали;

-  использовать машину при поврежденных электрических проводах или механизмах
управления;

-  оставлять выключенной машину при включенном в розетку электрическом проводе;

- оставлять без присмотра загруженную машину;

-  вставлять любые предметы в вентиляционную крышку мотора;

-  устанавливать    машину не на рабочий стол, применяемый в пищевой промышленности и высотой 900 - 1100 мм от уровня пола;

- устанавливать любые предметы под основание машины  или располагать тряпки и прочее между опорными ножками машины и рабочим столом;

- применение воспламеняющихся, коррозивных или вредных веществ для чистки,

- погружать машину в воду или другие жидкости;

-  использовать персонал  без положенной спецодежды;

- вставлять продукты или предметы, имеющие характеристики, отличающиеся от предусмотренных для нормального использования, как например, кости, замороженное мясо, не пищевые продукты и другие предметы, например, шарфы и т.д.

- снимать воронку во время работы машины и, в любом случае, когда уже заложен пищевой продукт для обработки;

- ослаблять рукоятку блокировки отверстия или блокирующий маховичок во время работы и ранее, чем за 5 сек. после останова машины;

- работа  с незаблокированными      или      снятыми      защитными приспособлениями;

- частичное или полное снятие защитных приспособлений и сигнализаций;

- над горловиной мясорубки с диаметром загрузочного отверстия свыше 45 мм должно быть установлено предохранительное кольцо;

- извлекать шнек и режущие инструменты (ножи, решетки) из корпуса мясорубки необходимо специальным крючком или выталкивателем.

- работать на мясорубке со снятой загрузочной чашей.

3.6. Овощерезательные, картофелеочистительные и протирочные машины

3.6.1.Овощерезательная машина:

- ножи овощерезательной машины должны быть надежно прикреплены к диску. Выступающие винты должны быть подвернуты;

- снятие и установка приспособлений и рабочих органов следует производить только после полной остановки машины и  при выключенном двигателе.

- вощерезательные машины должны иметь направляющие воронки такой длины, чтобы предотвратить попадание рук в зону действия ножей;

- подачу овощей в овощерезательную машину необходимо производить только при включенном двигателе и установленном загрузочном бункере;

- во время работы овощерезательной машины запрещается открывать предохранительные крышки, снимать диски;

- проталкивать продукты в рабочую камеру допускается только толкачом или лопаткой;

- при заклинивании продукта следует остановить машину и только после этого извлечь застрявший продукт.

3.6.2. Картофелеочистительная машина

- затвор люка для выгрузки картофеля из картофелеочистительной машины должен обеспечивать водонепроницаемость рабочей камеры, загрузочная воронка которой должна иметь крышку;

- сменные сегменты овощеочистительной машины, образующие очищающую поверхность рабочей камеры, должны иметь крепление, обеспечивающее их неподвижность и возможность замены в процессе эксплуатации;

- до начала работы следует проверить исправность овощеочистительной машины и отсутствие в ней посторонних предметов. Затем открыть вентиль на водопроводе, отрегулировать поступление воды в рабочую камеру, включить электродвигатель и загрузить машину продуктом. После загрузки камера должна быть закрыта крышкой.

- во время работы овощеочистительной машины не допускается извлекать руками застрявшие клубни;

- снятие и установку терочного диска картофелеочистительной машины можно производить только с помощью специального крючка при выключенном двигателе.

- запрещается работать на овощеочистительной машине с дефектными абразивами (сколы, трещины) и снятой загрузочной воронкой.

3.6.3.Соковыжималка для твердых плодов

При эксплуатации соковыжималки необходимо выполнять следующие правила:

- не ставьте основание на мокрую поверхность;

- не оставлять машину во время работы без присмотра;

- отключать машину из розетки когда машина не используется или находится на обслуживании;

- не касатся двигающихся частей во время работы

- не включать машину, если: был поврежден шнур, машина упала или была   повреждена. В   случае   поломки   обратитесь   за   помощью   к квалифицированному персоналу.

- не использовать машину на улице

- шнур электропитания не должен свисать со стола или касаться горячей поверхности

- перед   включением   проверяйте,   прочно   ли   закрыта   крышка. Запрещается открывать крышку во время работы.

- выключать   соковыжималку  после     каждого использования. Мотор должен полностью остановиться, только после этого можно открыть корпус.

- не засовывать пальцы и другие посторонние предметы в машину во время работы.

- если фрукт застрял, используйте эжектор или другой фрукт, чтобы протолкнуть его,если застрявший фрукт не проходит, остановите машину и откройте крышку.

- используйте соковыжималку только с крышкой. Данная модель работает только когда главный выключатель включен, ручка находится вверху справа.

- запрещается  мыть соковыжималку проточной водой.

3.7. Посудомоечная машина

Посудомоечня машина предназначена для мытья тарелок. стаканов и всевозможной фаянсовой посуды от остатков пищи.

При эксплуатации посудомоечной машины необходимо выполнять следующие требования:

- перед началом работы следует проверить наличие воды в моечных ваннах и водонагревателе, исправность автоматики и контрольно-измерительных приборов, исправность фиксаторов, удерживающих купол машины в верхнем положении.

- пуск машины необходимо производить после предварительного предупреждения работников.

- следует своевременно изымать посуду, имеющую сколы и трещины,

- перед вскрытием машины для чистки и обслуживания необходимо отключить машину от электрической сети настенным автоматом и запорным краном от водопроводной системы

- перед началом чистки внутри машины, необходимо выдержать 10-минутную паузу после ее выключения

Запрещается:

- удаление из моечных камер попавших в них посторонних предметов во время работы посудомоечной машины;

- мыть в посудомоечной машине предметы, отличные от вышеперечисленных, а также хрупкие предметы и изделия не предназначенные для мытья;

- открывать купол машины во время рабочего цикла.

- прикасаться к машине влажными руками или ногами;

- работать с машиной без обуви

- устанавливать машину в местах, в которых на машину могут попасть струи воды

- прикасаться руками к деталям машины на дне мытьевого бака, когда машина находится под напряжением и/или в горячем состоянии

#G03.8. Хлеборезательная машина

- хлеборезательная машина должна быть установлена устойчиво.

Перед включением хлеборезательной машины следует:

- проверить правильность сборки;

-  надежность крепления рукоятки заточного механизма в верхнем положении;

-  исправность концевого выключателя электродвигателя;

- убедиться в отсутствии посторонних предметов под ножом и в лотках;

- повернуть от руки регулировочные диски, включить хлеборезку на холостой ход и убедиться в правильности направления вращения ножа, указанного на кожухе стрелкой. Включать машину можно только при надетом верхнем кожухе.

- механизм подачи хлеба под нарезку и приемный лоток имеют откидные защитные крышки, оборудованные блокирующим устройством.

Во время эксплуатации запрещается работа при неисправных блокирующих устройствах исключающим возможность пуска хлеборезательной машины при их открытом положении, а также возможность попадания рук работников в зону ножа при работающей машине.

- производить заточку ножа следует только с помощью заточного механизма, установленного на хлеборезательной машине.

- запрещается снимать остатки продукта с ножа руками. Застрявшие куски хлеба следует удалять только при отключенной машине, предварительно застопорив нож в крайнем нижнем положении.

- укладку хлеба на лоток следует производить только при неподвижной подающей каретке.

- для очистки дискового ножа от остатков продукта следует применять деревянные скребки, для очистки машины - только щетки.

- очистку хлеборезательной машины разрешается производить только после ее выключения.

#G03.9. Кассовое оборудование

При эксплуатации кассовой машины запрещается:

- приступать к работе при отсутствии заземления,

- работать на неисправной машине,

- работать на машине при снятой крышке или открытой дверце чекопечатающего механизма,

- включать машину в электрическую сеть без предохранителя,

- заменять предохранитель, применять самодельные предохранители или предохранители, не рассчитанные на ток, предусмотренный технической характеристикой данной машины.

Заправку (замену) чековой и контрольной лент, смазывание красящей ленты необходимо производить только после отключения кассовой машины от электрической сети.

Не допускается вмешательство в работу кассовой машины после ее пуска до окончания рабочего цикла.

#G03.10. Холодильные установки

Эксплуатация холодильного оборудования (холодильных прилавков, шкафов, секций и т.п.), в которых используются фреоновые холодильные агрегаты производительностью менее 300 ккал/час (как правило, герметичные), должна производиться с соблюдением требований безопасности, указанных в руководствах по эксплуатации заводов-изготовителей.

При обнаружении утечки хладона холодильное оборудование должно быть немедленно отключено, а помещение – проветрено. При этом запрещается курить и пользоваться открытым пламенем.

Эксплуатация холодильной установки с неисправными приборами защитной автоматики запрещается.

При появлении какие-либо признаки ненормальной работы холодильной машины или обнаружатся неисправности в электрической части (нарушение изоляции проводов, обрыв заземляющего провода и др.), эксплуатирующему персоналу следует немедленно отключить машину и вызвать специалиста.

Запрещается персоналу, эксплуатирующему холодильную машину, вскрывать фронтальную панель для регулировки и настройки элементов, находящихся внутри машины.

3.10.1.Льдогенератор

- электрическое   питание льдогенератора перед  началом  его установки или при чистке должно быть отключено;

- руки работника, обслуживающего льдогенератор, должны быть сухими;

- запрещается  снимайте сервисную панель, прикрепленную шурупами;

- запрещается толкайть/перетаскивать (не поднимая) льдогенератор.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- при появлении признаков ненормальной работы оборудования персонал обязан немедленно поставить в известность главного инженера;

- при появлении признаков возгорания, оборудование должно быть немедленно отключено от электрической сети;

- оборудование подключенное к системе водоснабжения должно быть немедленно отключено в случае отключения водоснабжения;

- при возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

- при наличии травмированных в результате аварии на оборудовании и несчастных случаев:

а) устранить воздействие на организм пострадавшего травмирующих факторов;

б) оказать первую помощь пострадавшему;

в) вызвать «скорую помощь» или врача принять меры по транспортировке пострадавшего в медицинское учреждение;

г) сохранить, по возможности., обстановку на месте происшествия и незамедлительно сообщить о случившемся непосредственному руководителю.

5. Требования безопасности по окончании работы.

По окончании работы для персонала столовой обязан:

- отключить технологическое оборудование от электрической и водопроводной (если используется)  сети;

- произвести очистку оборудования способами указанными заводом-изготовителем;

- привести в порядок рабочее место;

- произвести осмотр оборудования и доложить заведующему столовой о результатах;

- переодеть санитарную одежду;

- при необходимости принять душ.