| СОГЛАСОВАНО Председатель профкома ГОУ школы №_______ __________ _______ «___» ____________ 2009 года | УТВЕРЖДАЮ Директор ГОУ школы №_______ _________ _______ «___» ___________ 2009 года |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ОХРАНЕ ТРУДА

№ ___

ПРИ РАБОТЕ НА ШИПОРЕЗНОМ СТАНКЕ

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

Действие настоящей инструкции распространяется на всех работников образовательного учреждения, работающих на шипорезных станках.

К самостоятельной работе на фрезерных станках допускаются лица:

- не моложе 18 лет, прошедшие обязательный периодический медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы на шипорезных станках;

- прошедшие специальное обучение или имеющие соответствующий опыт работы;

- прошедшие вводный инструктаж по электробезопасности с присвоением III группы допуска;

- ознакомленные с инструкцией по охране труда в соответствующем помещении (месте установки станка).

Работающий на шипорезном станке обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и режим работы школы.

Опасными факторами при работе на шипорезном станке  являются:

- физические (опасное напряжение в электрической сети; движущиеся и вращающиеся части станка; заусенцы, сколы на пиломатериалах; шум; вибрация; система вентиляции);

- химические (пыль);

- психофизиологические (напряжение внимания).

При работе на шипорезном станке должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть решетка с диэлектрическим ковриком.

Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

Работник обязан знать расположение аптечки для оказания доврачебной помощи пострадавшим.

В процессе работы работник обязан соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

Станок должен быть оборудован защитным ограждением.

Корпус станка должен быть заземлен.

Рабочее место и рабочая зона должны иметь достаточное освещение. Свет не должен слепить глаза.

Для смены режущих инструментов, очистки станка, уборки рабочего места необходимо использовать вспомогательные инструменты (ключ, крючок, лопата, щетка, скребок и т.п.).

Обо всех неисправностях станка работник обязан немедленно проинформировать ответственного по охране труда и заместителя директора по АХР, а в случае их отсутствия - дежурного администратора и директора, сделать запись в тетради заявок.

В случае травмирования работник обязан немедленно проинформировать о случившемся дежурного администратора и школьную медицинскую сестру. При необходимости - оказать доврачебную помощь.

За виновное нарушение данной инструкции, работник несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  РАБОТЫ

Надеть спецодежду, тщательно заправить волосы под головной убор и проверить средства индивидуальной защиты (защитные очки; коврики диэлектрические).

Осмотреть рабочее место, убрать лишние и мешающие предметы, убедиться в исправности работы системы вентиляции.

Произвести внешний осмотр станка и убедиться:

- в свободном доступе к пусковому устройству;

- в исправности тормозного и заземляющего устройства, электрооборудования;

- в правильности и остроте заточки режущего инструмента;

- в отсутствии трещин, зазубрин режущего инструмента;

- в исправности приспособлений, закрепляющих ножи, фрезы, пилы, и убедиться, что лезвия ножей описывают окружность одного радиуса;

- в исправности прижимного устройства, каретки (по краям каретки должны быть укреплены боковые щиты, препятствующие соприкосновению с режущим инструментом);

- в исправности сплошного ограждения горизонтальных, вертикальных ножевых головок и пил, ограждений привода станка;

- в исправности предохранительных планок, ограждающих фрезы с передачей стороны у станков «ласточкин хвост»;

- в исправности автоматического сбрасывателя двухстороннего шипорезного станка и наклонных плоскостей щита, регулирующего положения материала на подающей цепи, ограждения подающей цепи и звездочек конвейера;

- в достаточной освещенности рабочего места.

Кратковременным включением проверить исправность работы станка.

В случае обнаружения неисправности станка или системы вентиляции работник обязан немедленно поставить в известность ответственного по охране труда, заместителя директора по АХР, а при его отсутствии - дежурного администратора и директора, сделать соответствующую запись в тетради заявок.

Перед включением станка в электрическую сеть, при необходимости, встать на диэлектрический коврик (если покрытие пола выполнено из токопроводящего материала).

Не включать станок в электрическую сеть мокрыми и влажными руками.

Не приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

3. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО  ВРЕМЯ  РАБОТЫ

Во время работы необходимо соблюдать настоящую инструкцию.

Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения.

Следить за исправной работой станка, системы вентиляции, целостностью изоляции и заземления.

Работник  обязан:

- работать на станке только при включенной вытяжной вентиляции, в защитных очках;

- убедиться, что режущий инструмент вращается навстречу движению деталей;

- надежно закреплять детали прижимным приспособлением по всей ширине, подачу производить равномерно, без рывков;

- следить за работой гидросистемы: не допускать утечки и нагрева масла выше 40о С, поддерживать в системе нормальное давление;

- не удалять стружку при работающем станке;

- материалы и детали складывать аккуратно в определенном месте так, чтобы они не мешали работе;

- не останавливать и не тормозить руками выключенный, но еще продолжающий вращаться вал.

Во время работы запрещается:

- переключать электрические разъемы при включенном питании;

- касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением;

- работать на станке в случае его неисправности, искрения, нарушения изоляции и заземления;

- закрывать станок бумагами и посторонними предметами;

- работать в рукавицах;

- тормозить вращающийся вал нажатием детали, торможение производить при помощи тормозного устройства;

- наклонять голову близко к режущему инструменту;

- облокачиваться и опираться на станок, класть на него инструмент, заготовки и другие предметы;

- оставлять станок без присмотра; открывать и снимать ограждения;

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт станка;

- сдувать стружку со станка или убирать их руками;

- производить уборку над и под работающим станком или в непосредственной близости от его движущихся частей;

- вытирать рубильники и другие выключатели тока;

- собирать в один ящик тряпки, отходы древесины, бумаги и промасленной ветоши (для каждого вида отходов должен быть отдельный ящик).

Использование ионизаторов допускается только во время перерывов в работе и при отсутствии людей в помещении.

При открывании окон необходимо проследить за отсутствием сквозняков, могущих повлечь разбитие стекол.

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ

В случае возникновения аварийных ситуаций немедленно остановить станок нажатием кнопки «стоп».

При перегреве двигателя необходимо остановить его и дать возможность охладиться. Охлаждать двигатель водой или снегом запрещается.

При появлении стука, вибрации, изменении характерного шума, перегреве режущих инструментов, подшипников, появлении запаха гари или дыма, поломке режущих инструментов, а также при неисправности заземления корпуса станка, прекратить работу и немедленно остановить станок. Сообщить об этом ответственному по охране труда и заместителю директора по АХР, а в случае их отсутствия - дежурному администратору и директору. Работу разрешается продолжать только после устранения неисправности.

Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь. Такая помощь оказывается немедленно, непосредственно на месте происшествия и в определенной последовательности: сначала нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм и т.п.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека (при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах - наложить сухую повязку).

В случае возгорания оборудования немедленно отключить питание, сообщить в пожарную охрану и непосредственному руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

5. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПО  ОКОНЧАНИИ  РАБОТЫ

После окончания работы работник обязан:

- отключить электропитание в последовательности, установленной инструкцией по эксплуатации с учетом характера выполняемых работ;

- привести в порядок рабочее место, очистить от стружек и мусора станок, околостаночное оборудование, проходы;

- сложить в специальный шкаф инструмент и приспособления, используемые при работе на станке;

- убрать в отведенное место средства индивидуальной защиты;

- очистить одежду и обувь и убрать ее в специальный шкаф.

Отключить освещение, перекрыть краны, закрыть окна.

При обнаружении неисправности оборудования, нарушения целостности окон  проинформировать об этом заместителя директора по АХР, а при его отсутствии - дежурного администратора и сделать запись в тетради заявок.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляется не реже одного раза в 5 лет.

Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;

- при изменении условий труда на конкретном рабочем месте;

- при внедрении новых технологий;

- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на ответственного по охране труда.

Инструкция составлена ответственным по охране труда образовательного учреждения, заместителем директора по УВР _______

С  инструкцией ознакомлен (а)

«____»________________200__г.			________________(________________)

подпись		   расшифровка подпись