| СОГЛАСОВАНО Председатель профкома ГОУ школы №_______ __________ _______ «___» ____________ 2009 года | УТВЕРЖДАЮ Директор ГОУ школы №_______ _________ _______ «___» ___________ 2009 года |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ОХРАНЕ ТРУДА

№ ___

ПРИ РЕМОНТЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

Действие настоящей инструкции распространяется на работников образовательного учреждения, занятых ремонтом и обслуживанием систем вентиляции.

К самостоятельной работе по ремонту и обслуживанию систем вентиляции допускаются лица:

- не моложе 18 лет, прошедшие обязательный периодический медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для осуществления ремонта и обслуживания систем вентиляции;

- прошедшие специальное обучение безопасным приемам и методам труда по установленной программе и проверку знаний;

- прошедшие вводный инструктаж по электробезопасности с присвоением II группы допуска;

- прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

Опасными факторами при ремонте и обслуживании систем вентиляции являются:

- физические (движущиеся и вращающиеся части производственного оборудования и подъемно-транспортных средств; острые кромки, заусенцы и шероховатости поверхностей воздуховодов и фасонных частей; работа на высоте; шум; вибрация);

- химические (пыль).

При ремонте и обслуживании систем вентиляции необходимо использовать:

- очки защитные;

Двери вентиляционных камер должны плотно закрываться и запираться на замок. Помещения вентиляционных камер, площадки установки вентиляционного оборудования, вентиляционные каналы не допускается загромождать посторонними предметами.

Площадки, расположенные выше уровня пола, на которых смонтировано вентиляционное оборудование и стационарные лестницы к ним, должны быть ограждены в соответствии с требованиями стандартов безопасности труда.

Вентиляционные камеры, площадки и другие места установки вентиляционного оборудования должны иметь электрическое освещение.

Регулирующие приспособления (шиберы, дроссель-клапаны, заслонки, регулирующие органы воздухораспределителей и др.) должны легко открываться и закрываться, а также надежно фиксироваться в заданном положении.

Всасывающие отверстия вентиляторов, не присоединенные к воздуховодам, должны быть защищены металлическими сетками.

Подъемные зонты и т.п. вентиляционные устройства вентустановок местных отсосов должны быть снабжены приспособлениями для их закрепления в открытом рабочем положении.

Приводные ремни, соединительные муфты и другие вращающиеся детали и части оборудования должны иметь сплошное или сетчатое ограждение, исключающее возможность случайного касания их.

Резервные и редко используемые вентиляторы, в т.ч. аварийной и противодымной вентиляции необходимо не реже 1 раза в месяц кратковременно включать в работу для проверки работоспособности и предотвращения коррозии подшипников.

Вентоборудование и воздуховоды должны быть заземлены.

В процессе работы работник обязан соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

Работник обязан знать расположение аптечки для оказания доврачебной помощи пострадавшим.

За виновное нарушение данной инструкции работник несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  РАБОТЫ

Надеть положенную спецодежду, привести ее в порядок. Рукава одежды застегнуть у кистей рук, волосы убрать под головной убор, заправить свисающие концы одежды.

Приготовить средства индивидуальной защиты, убедится в их исправности.

Убедиться в наличие на двери вентиляционной камеры следующих надписей:

- наименование помещения;

- условных обозначений, размещенных в камере вентиляционных агрегатов;

- категории помещения по пожарной опасности и класс зон по ПУЭ.

Внимательно осмотреть рабочее место, убрать вокруг все лишние предметы.

Убедиться в наличии ограждающих устройств движущихся частей и механизмов.

Убедиться в наличии и исправности заземления, отсутствии оголенных проводов.

Проверить исправность рабочего инструмента.

Убедиться в достаточности освещенности, при необходимости отрегулировать освещенность рабочего места.

Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

3. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО  ВРЕМЯ  РАБОТЫ

При ремонте и обслуживании систем вентиляции работающий обязан соблюдать настоящую инструкцию, правила эксплуатации систем вентиляции.

При отключении электродвигателя и остановке вентилятора на пусковом устройстве вывешивать табличку «Не включать - работают люди», а на воздуховодах - «Вентилятор в ремонте».

Работник обязан:

- постоянно содержать в порядке и чистоте рабочее место;

- надежно оградить или отключить механизмы с движущимися и вращающимися частями, находящиеся вблизи места проведения ремонта вентустановки;

- использовать при ремонте только исправные инструменты, приспособления и средства индивидуальной защиты;

- следить за соблюдением температурно-влажностного режима;

- не допускать нахождения в венткамерах других работников, не связанных с выполнением работы;

- выполнять только ту работу, которая ему поручена и по которой он проинструктирован по охране труда.

Во время работы запрещается:

- производить какие-либо переключения при включенном питании;

- производить работы до полной остановки вентилятора;

- самостоятельно производить отключение и подключение электродвигателя;

- снимать и надевать приводные ремни при вращении вала электродвигателя.

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ

В случае возникновения аварийных ситуаций работник обязан, при возможности, отключить неисправное оборудование и немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю, ответственному по охране труда или дежурному администратору.

Работающее вентиляционное оборудование должно быть немедленно отключено в случае:

- повышенной вибрации;

- появления ударов, постороннего шума;

- появления огня и дыма;

- повышения температуры корпуса подшипников выше паспортных данных или выше 70оС;

- выбивания удаляемого воздуха из вентилятора.

При возникновении пожара системы вентиляции, обслуживающие помещение, должны быть отключены.

В случае возгорания сообщить в пожарную охрану и руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

В случае травмирования оказать необходимую первую доврачебную помощь пострадавшему, освободив его от действия травмирующего фактора (электротока, механизмов и т д.).

5. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПО  ОКОНЧАНИИ  РАБОТЫ

После окончания работы работник обязан:

- проверить работу систем вентиляции

- осмотреть и привести в порядок рабочее место;

- сообщить о неисправностях и замечаниях, выявленных в процессе работы, своему непосредственному руководителю и сделать соответствующую запись в журнале заявок;

- при уходе из помещения закрыть окна, выключить освещение.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 лет.

Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;

- при изменении условий труда на конкретном рабочем месте;

- при внедрении новых технологий;

- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на ответственного по охране труда.

Инструкция составлена ответственным по охране труда образовательного учреждения, заместителем директора по УВР _______

С  инструкцией ознакомлен (а)

«____»________________200__г.			________________(________________)

подпись		   расшифровка подписи