Государственное образовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 222

с углубленным изучением немецкого языка

ПЕТРИШУЛЕ

Центрального района Санкт-Петербурга

| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК профсоюза З.К. Степанова «_____» сентября 2007 года | УТВЕРЖДАЮ Директор школы № 222 Е.Н. Орлов «_____» сентября 2007 года |
| --- | --- |

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда

# электрика

ИОТ-037

2007

# ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда электрика

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.К самостоятельной работе электриком допускаются  лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, в том числе на группу электробезопасности не ниже Ш, а также не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

2. Печатная инструкция о мерах безопасности при работе электрика находится на рабочем месте.

3. Требования инструкции являются обязательными для работающего, невыполнение этих требований должно рассматриваться как нарушение производственной дисциплины.

4.При обслуживании электроустановок возможно воздействие на работающих  следующих опасных факторов:

-поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям без средств индивидуальной защиты, а также при неисправности изоляции или заземления;

-травмы при падении с высоты во время работы с использованием стремянок или лестниц.

5. На рабочем месте необходимо выполнять правила внутреннего распорядка, запрещено курение и распитие спиртных напитков.

6. О каждом несчастном случае необходимо сообщить директору школы и обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшему.

7. На рабочем месте должна использоваться следующая спецодежда: костюм х/б, ботинки, рукавицы комбинированные, перчатки диэлектрические, галоши диэлектрические.

8. К работе допускаются лица, полностью ознакомленные с инструментами и оборудованием, обученные правильному обращению с ними, безопасным приёмам работы, прошедшие аттестацию по электробезопасности и имеющие удостоверение с квалификационной группой.

9. Не допускать на  своё рабочее место лиц, не имеющих отношение к порученной работе.

10. Запрещается работать на неисправном оборудовании и с неисправным инструментом.

11. При обслуживании электроустановок должны использоваться защитные средства: диэлектрические перчатки, диэлектрические коврики и галоши, инструмент с изолирующими ручками.

- Запрещается эксплуатация установок выше 1000 В.

- Персонал обязан соблюдать правила пожарной безопасности и электробезопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и отключающих устройств   рубильников.

- Электрощитовая комната должна быть оснащена углекислотным огнетушителем.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

1. Правильно одеть спецодежду.

2. Проверить наличие и исправность: монтёрского инструмента, индивидуальных защитных средств, лестниц, стремянок, токоведущего шлангового кабеля и защитного заземления в электрофицированном  инструменте, токоведущих частей электрической аппаратуры (пускателей, рубильников, кнопок), переносного светильника, изоляции проводов, отсутствие обрыва заземляющего провода электроинструмента, проколов на резиновых перчатках.

3. Проверить по штампу для каждого напряжения допустимость применения данного защитного средства  и срок его периодического испытания.

4.Снять напряжение с участка электрической цепи ,электроустановки, подлежащих обслуживанию или ремонту и повесить на отключающее устройство предупредительный плакат «Не включать - работают люди».

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- Во избежание травм запрещается:

-      работать без снятия напряжения;

- передавать инструмент другим лицам;

- разбирать инструмент и проводить самому какие-либо ремонтные работы;

- держатся за электропровод инструмента;

- пользоваться защитными средствами с истекшим сроком испытания;

- использовать неисправные приспособления для работы на высоте (лестницы, подмости и пр.);

- переходить с одного рабочего места на другое с работающим инструментом;

- работать при неисправном заземлении или занулении;

- работать с неисправными  контрольно-измерительными приборами;

- работать с поврежденным кабелем или проводом;

- работать инструментом без изолирующих ручек.

- Для присоединения электроинструмента к сети должен применяться шланговый провод.

- Токоведущие части сборок и щитов должны быть закрыты сплошными заграждениями.

- Работа в электроустановках с применением лестниц  должна проводиться двумя лицами. Используемые лестницы должны иметь резиновые наконечники.

- Винтовые гильзы патронов или ламп в сетях, где обязательно заземление корпусов светильников на нулевой провод, должны быть присоединены к нулевому, а не фазовому проводу. Очистка светильников от пыли должна проводиться: в кабинетах (классах)-не реже двух раз в год, в учебных мастерских и спортивных залах не реже двух раз в месяц.

- Строго соблюдать правила ПУЭ, ПТЭ, ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей.

4. ТРЕБОВНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

1.В случае нарушения или неисправности заземления корпуса электроустановки прекратить работу и устранить возникшую неисправность.

2.В случае замыкания и загорания электропроводки немедленно отключить питание электроустановки, а пламя тушить песком, углекислотным или порошковым огнетушителем.

3.При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса ,при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное заведение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- Привести в порядок приспособления и инструменты.

- Убрать все приспособления и инструменты в отведенное место.

- Убрать индивидуальные средства защиты.

- Снять и  убрать в отведенное место спецодежду.

- Погасить свет в помещениях, оставив только дежурное освещение.

- Доложить руководителю о выполнении работы.

Разработчик                                      И.Е. Романова